## Slide 1: Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ Физико-технический факультет Кафедра общей физики
Разработал: И.А. Ильюков
Научный руководитель: доктор физико-математических наук А.А. Маскевич
Дипломная работа на тему:
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ «Машина атвуда»

## Slide 2
Цель дипломной работы - модернизация лабораторной установки “Машина Атвуда” с возможность дистанционного управления моментом началом и окончания счёта времени с использованием микроконтроллера. Модернизированная лабораторная установка должна иметь цифровую и звуковую индикации окончания отсчёта времени.

## Slide 3: Основные этапы модернизации лабораторной установки Машина Атвуда
Анализ существующих схемных решений и подбор литературы.
Составление схемы электрической структурной.
Составление схемы электрической функциональной.
Составление схемы электрической принципиальной.
Выбор компонентой базы.
Разработка программного продукта.
Сборка и отладка разработанного устройства.

## Slide 4: Обзор существующей установки
Погрешность измерения времени | 5 мс
Максимальная граница измерения времени | 9999.9 с (2 часа 46 минут 39.9 секунд)
Максимальное расстояния измерения | 100 см
Погрешность метрической линейки | 1 мм
Технические характеристики существующей установки

## Slide 5: Основные недостатки существующей установки
Погрешность измерения времени 5мс
Большой дребезг контактов (10-70 мс) кнопок типа П2К
Невозможность дистанционного управления началом и концом отсчёта времени
Измерение расстояния производится с помощью нарисованной заводской шкалы ( погрешность 5 мм ) или метрической линейки ( погрешность 1мм )
Повышенное напряжение питания электронной схемы секундомера СТЦ-1: 250В
Из-за длительного и интенсивного срока эксплуатации данная установка физически устарела.

## Slide 6: Схема электрическая структурная
1 – блок управления в ручном режиме,
2 – блок управления и задач,
3 – внешние цепи,
4 – схема внешних сигналов управления счётом,
5 – блок микроконтроллера,
6 – блок индикации,
7 – звуковой излучатель,
8 – блок питания.

## Slide 7: Схема электрическая функциональная блока микроконтроллера

## Slide 8: Схема электрическая функциональная остальных блоков

## Slide 9: Выбор компонентной базы
Блок управления в ручном режиме – типовые кнопки.
Блок управления и задач – электромеханический безпозиционный инкрементный энкодер типа KY-040.
Блок микроконтроллера - Atmega 328P-PU, платформа Arduino Nano
Блок индикации – lcd 1602
Звуковой излучатель - пьезоизлучатель KPM-G1205В.
Блок питания – типовой блок питания номиналом 9В и силой тока не менее 1 А.

## Slide 10: Программное обеспечение
Полная блок схема работы программного обеспечения режима приведена в Приложении Ж
Весь программный код приведен в Приложении З
* Режим измерения линейного перемещения используется из дипломной работы Воронович П.А.

## Slide 11: Модернизированная установка

## Slide 12: Сравнительные характеристики лабораторной установки Машина Атвуда
Характеристика | До модернизации | После модернизации
Погрешность измерения времени | 5 мс | 0.5 мс
Погрешность измерения расстояния | 5 мм ( При использовании линейки 1 мм ) | 0.5 мм
Погрешность остановки времени | Время реакции человека ( не менее 100 мс ) | Отсутствует
Напряжение питания вторичного источника | 250 В | 9 В
Возможность дистанционного управления | Нет | Есть
Итоговая погрешность измерения ускорения | 0.733% | 0.047%
Полная сравнительная характеристика с расчётами приведена в Главе 4.

## Slide 13: Заключение
Разработанное устройство имеет следующие режимы работы:
Измерение времени под управлением блока линейного перемещения.
Секундомер с ручным и дистанционным управлением.
Таймер с ручной установкой отсчитываемого времени.
Применение в модернизированной установке микроконтроллера и современных электронных компонентов позволило уменьшить погрешность определения физической величины ускорение косвенным методом ( прямое измерение времени и расстояния ), при выполнении лабораторной работы в 15.6 раз с 0.733% до 0.047%.
Многофункциональный блок управления модернизированной лабораторной установки, в состав которого входит схема измерения временных интервалов и схема измерения линейного с дополнительной функцией измерения углового перемещения, без каких либо конструкционных изменений может быть введена в состав других лабораторных установок, в которых измеряемыми величинами является время, период, частота, расстояние, угол.

## Slide 14: Спасибо за внимание!